## Slide 1
基于
轻量化网络的颈动脉超声分割方法研究
Research on carotid ultrasound segmentation method based on lightweight network

## Slide 2
01
目录
CONTENTS
02
背景
03
边缘部署与系统实现
04
基于CSwinT和HFAB的轻量网络
05
总结
基于SwinT的轻量网络

## Slide 3
背景
01

## Slide 4
当前现状
大部分颈动脉分割基于U-Net，卷积提取特征存在一定局限性
颈动脉分割任务中的临床指标不全
颈动脉分割模型的参数及计算量大，使用场景有限
背景
研究意义
提高了医生进行颈动脉筛查的准确性和高效性
打破了分割模型严重依赖计算资源、网络资源的限制，适合在不同环境中使用

## Slide 5
基于SwinT的轻量网络
02

## Slide 6
FSwinNet网络架构：
  本研究提出的轻量级分割网络是编码器解码器架构，其结合了Swin Transformer和Unet架构的优势进行设计
基于SwinT的轻量网络

## Slide 7
编码器模块
基于SwinT的轻量网络

## Slide 8
移动窗口机制（Shift Window）
在连续的SwinT Block中，第一个块采用标准的窗口分区策略，将一个8×8的特征图均匀划分为4×4大小的窗口。另一个块采用一个相对前一层略有偏移的窗口配置，通过在两个方向上移动窗口实现。
基于SwinT的轻量网络

## Slide 9
沙漏前馈网络结构（SFFN）
基于SwinT的轻量网络

## Slide 10
解码器模块
跳跃融合→上采样→通道压缩→特征提取→逐点卷积
基于SwinT的轻量网络

## Slide 11
横切超声原始图像
纵切超声原始图像
横切管腔标注
横切斑块标注
纵切内中膜标注
纵切斑块标注
基于SwinT的轻量网络

## Slide 12
模型分割实验结果
模型 | 平均值 |  | 斑块 |  | 内中膜 |  | 管腔 | 
 | mDice | mIoU | Dice | IoU | Dice | IoU | Dice | IoU
SwinUnet | 70.42 | 57.92 | 46.34 | 30.20 | 68.23 | 51.79 | 68.28 | 51.99
PSPNet | 74.65 | 62.58 | 67.03 | 50.48 | 53.90 | 36.93 | 79.01 | 65.56
AttentionUnet | 80.97 | 70.14 | 72.85 | 57.95 | 77.92 | 63.97 | 73.78 | 59.98
Unet | 81.81 | 70.78 | 71.85 | 56.25 | 78.72 | 64.97 | 77.34 | 63.19
FPNNet | 82.83 | 72.10 | 73.37 | 58.06 | 78.36 | 64.45 | 80.27 | 67.22
FSwinNet(ours) | 83.42 | 72.82 | 74.07 | 58.82 | 78.33 | 64.37 | 81.93 | 69.39
Unet++ | 84.47 | 74.41 | 74.15 | 59.04 | 79.01 | 65.34 | 85.31 | 74.46
模型 | 平均值 |  | 斑块 |  | 内中膜 |  | 管腔 | 
 |  | mIoU | Dice | IoU | Dice | IoU | Dice | IoU
SwinUnet | 70.42 | 57.92 | 46.34 | 30.20 | 68.23 | 51.79 | 68.28 | 51.99
PSPNet | 74.65 | 62.58 | 67.03 | 50.48 | 53.90 | 36.93 | 79.01 | 65.56
AttentionUnet | 80.97 | 70.14 | 72.85 | 57.95 | 77.92 | 63.97 | 73.78 | 59.98
Unet | 81.81 | 70.78 | 71.85 | 56.25 | 78.72 | 64.97 | 77.34 | 63.19
FPNNet | 82.83 | 72.10 | 73.37 | 58.06 | 78.36 | 64.45 | 80.27 | 67.22
FSwinNet(ours) | 83.42 | 72.82 | 74.07 | 58.82 | 78.33 | 64.37 | 81.93 | 69.39
Unet++ | 84.47 | 74.41 | 74.15 | 59.04 | 79.01 | 65.34 | 85.31 | 74.46
基于SwinT的轻量网络

## Slide 13
消融实验：验证FSwinNet模块有效性
模块 | 平均值 |  | 斑块 |  | 内中膜 |  | 管腔 | 
 | mDice | mIoU | Dice | mIoU | Dice | mIoU | Dice | mIoU
w/o SFFN模块 | 81.38 | 70.18 | 70.86 | 54.93 | 77.67 | 63.54 | 77.73 | 63.67
w/o跳跃连接 | 81.92 | 70.91 | 71.22 | 55.38 | 76.76 | 62.32 | 80.41 | 67.36
w/o 瓶颈块 | 82.89 | 72.11 | 74.16 | 58.93 | 76.41 | 61.83 | 81.66 | 69.01
FSwinNet(base) | 83.42 | 72.82 | 74.07 | 58.82 | 78.33 | 64.37 | 81.93 | 69.39
w/o SFFN模块：mDice下降了2.2%，mIoU下降了1.4%
w/o跳跃连接：mDice下降了1.2%，mIoU下降了1.5%
w/o 瓶颈块：mDice和mIoU下降了0.6%和0.9%
基于SwinT的轻量网络

## Slide 14
FSwinNet分割可视化图像
主要存在的问题是斑块在边缘处的分割容易被忽略，血管管腔和颈动脉内中膜识别不全面、位置难以定位，该网络模型还有进一步的优化空间。
基于SwinT的轻量网络

## Slide 15
基于CSwinT和HFAB的轻量网络
03

## Slide 16
FCSwinNet基于FSwinNet上进行了两处改进：
ENCODER部分征提取单元替换为CSwin Transformer块
DECODER跳跃连接融合后引入了一种高频注意力机制（HFAB）
基于CSwinT和HFAB的轻量网络

## Slide 17
CSwin Transformer方法
为了扩大注意力区域并更有效地实现全局自注意力，引入了CSwin Transformer方法的十字形窗口自注意力机制，该机制是通过在形成十字形窗口的水平和垂直条纹上并行执行自注意力来实现的
基于CSwinT和HFAB的轻量网络

## Slide 18
FCSwinNet编码器
十字形窗口的自注意力机制扩大了感受野，更易理解全局图像语义，对于血管管腔、内中膜这样需要全局位置理解的类别分割，提高了其分割精确度。
基于CSwinT和HFAB的轻量网络

## Slide 19
高频注意力（HFAB）模块
HFAB由空间注意力（SA）和高频增强（HF）两个阶段组成：
SA阶段聚焦于分割的物体
HF阶段强调输入特征图的高频信息
基于CSwinT和HFAB的轻量网络

## Slide 20
分割实验结果
网络模型在颈动脉超声图像数据集上的分割结果
模型 | 平均值 |  | 斑块 |  | 内中膜 |  | 管腔 | 
 | mDice | mIoU | Dice | IoU | Dice | IoU | Dice | IoU
SwinUnet | 70.42 | 57.92 | 46.34 | 30.20 | 68.23 | 51.79 | 68.28 | 51.99
PSPNet | 74.65 | 62.58 | 67.03 | 50.48 | 53.90 | 36.93 | 79.01 | 65.56
AttentionUnet | 80.97 | 70.14 | 72.85 | 57.95 | 77.92 | 63.97 | 73.78 | 59.98
Unet | 81.81 | 70.78 | 71.85 | 56.25 | 78.72 | 64.97 | 77.34 | 63.19
FPNNet | 82.83 | 72.10 | 73.37 | 58.06 | 78.36 | 64.45 | 80.27 | 67.22
Unet++ | 84.47 | 74.41 | 74.15 | 59.04 | 79.01 | 65.34 | 85.31 | 74.46
FCSwinNet(ours) | 84.61 | 74.43 | 77.28 | 62.98 | 78.51 | 64.62 | 83.27 | 71.35
模型 | 平均值 |  | 斑块 |  | 内中膜 |  | 管腔 | 
 |  | mIoU | Dice | IoU | Dice | IoU | Dice | IoU
SwinUnet | 70.42 | 57.92 | 46.34 | 30.20 | 68.23 | 51.79 | 68.28 | 51.99
PSPNet | 74.65 | 62.58 | 67.03 | 50.48 | 53.90 | 36.93 | 79.01 | 65.56
AttentionUnet | 80.97 | 70.14 | 72.85 | 57.95 | 77.92 | 63.97 | 73.78 | 59.98
Unet | 81.81 | 70.78 | 71.85 | 56.25 | 78.72 | 64.97 | 77.34 | 63.19
FPNNet | 82.83 | 72.10 | 73.37 | 58.06 | 78.36 | 64.45 | 80.27 | 67.22
Unet++ | 84.47 | 74.41 | 74.15 | 59.04 | 79.01 | 65.34 | 85.31 | 74.46
FCSwinNet(ours) | 84.61 | 74.43 | 77.28 | 62.98 | 78.51 | 64.62 | 83.27 | 71.35
基于CSwinT和HFAB的轻量网络
Notes: FCSwinNet分割性能的mDice达到最好

## Slide 21
结论：
FCSwinNet在FSwinNet上更进一步优化了分割性能
模型 | 计算量 | 参数量 | 最大运行内存
 | GMac | M | MB
AttentionUnet | 103.68 | 57.16 | 622.97
Unet++ | 44.27 | 50.99 | 559.41
Unet | 41.96 | 31.04 | 384.64
SwinUnet | 8.69 | 41.38 | 325.44
FPNNet | 6.01 | 26.12 | 206.30
PSPNet | 4.29 | 29.82 | 462.80
FCSwinNet(ours) | 2.83 | 3.87 | 175.22
模型 |  | 参数量 | 最大运行内存
 | GMac | M | MB
AttentionUnet | 103.68 | 57.16 | 622.97
Unet++ | 44.27 | 50.99 | 559.41
Unet | 41.96 | 31.04 | 384.64
SwinUnet | 8.69 | 41.38 | 325.44
FPNNet | 6.01 | 26.12 | 206.30
PSPNet | 4.29 | 29.82 | 462.80
FCSwinNet(ours) | 2.83 | 3.87 | 175.22
模型复杂度实验结果
基于CSwinT和HFAB的轻量网络

## Slide 22
结论：消融去掉CSwin、HF、SFFN模块后mDice和mIoU都下降了，可以证明本网络的CSwin编码器和HF高频注意力模块有效性。
模型 | 平均值 |  | 斑块 |  | 内中膜 |  | 管腔 | 
 | mDice | mIoU | Dice | mIoU | Dice | mIoU | Dice | mIoU
w/o CSwin模块 | 83.77 | 73.30 | 74.68 | 59.59 | 78.13 | 64.11 | 82.90 | 70.80
w/o HF和SFFN | 83.23 | 72.56 | 73.82 | 58.51 | 78.23 | 64.24 | 81.53 | 98.82
w/o HF模块 | 84.08 | 73.74 | 74.66 | 59.57 | 79.21 | 65.56 | 83.05 | 71.01
w/o HF和CSwin | 83.42 | 72.82 | 74.07 | 58.82 | 78.33 | 64.37 | 81.93 | 69.39
FCSwinNet(base) | 84.61 | 74.43 | 77.28 | 62.98 | 78.51 | 64.62 | 83.27 | 71.35
消融实验：验证FCSwinNet模块有效性
基于CSwinT和HFAB的轻量网络

## Slide 23
可视化结果
基于CSwinT和HFAB的轻量网络

## Slide 24
系统边缘部署与设计实现
04

## Slide 25
分割功能测试：选择图像点击自动测量
性能测试：选取60张测集图片一次性推理，分割完成得到总耗时，计算平均耗时。
模型 | 平均推理时间（ms） | mDice
FSwinNet（ours） | 234.01 | 81.34
FCSwinNet（ours） | 492.75 | 82.06
FPNNet | 552.18 | 80.81
系统边缘部署与设计实现

## Slide 26
对于横切图标注出了颈动脉管腔和颈动脉斑块；
对于纵切图标注出了颈动脉内中膜。
系统边缘部署与设计实现

## Slide 27
总结
05

## Slide 28
设计了基于沙漏前馈网络的Swin Transformer编码器和MBDW算子，实现了轻量化的分割网络
实现了一种基于沙漏前馈网络的CSwin Transformer编码器和注意力机制HFAB的颈动脉分割模型FCSwinNet
进行模型移植部署，设计并实现了边缘端的颈动脉自动筛查系统。
总结

## Slide 29
THANK YOU
请各位老师批评指正！